Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia dla części 2

Sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni arteterapii

Pozycje

| Nr | Nazwa | Opis minimalnych wymagań | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do witrażu | − blat pokryty blachą ocynkowaną o grubości ok. 2 mm − wymiary: 1800x750x900mm (± 20mm) | 1 | szt. |
| 2 | Materiały do ozdabiania witrażu | W skład kompletu wchodzą: 1.Taśma miedziana Tiffany w rolce - 2 szt. − szer. 6,35 mm 2. Cyna do lutowania witraży – 2 kg − kształt trójkąta o wymiarach ~8x8x8cm − długości ~43cm, − waga jednego pręta ~175g - 3. Kamień do zatępiania krawędzi szkła − 4 szt. − grubość ziarna około 100 − wymiary: 25x4x1cm 4. Szczypce do obłamywania szkła o grubości 2-5mm - 4 szt. 5. Topnik (odtleniacz) płyn do lutowania miękkiego ZWN - 1000 gr. 6. Uchwyt do szlifowania małych kawałków szkła - 3 szt. 7. Szkło witrażowe w kawałkach −20 szt. formatki ~ 30x30 cm (± 20mm) grubość ~3,5 mm (± 2mm) różne kolory, faktury, przeźroczystości 8. Stłuczka szklana ze szkła witrażowego - szkło na wagę – 5 kg. 9. Kaboszony , oczka szklane - różne kolory - 4 op. po 200g 10. Nóż olejowy do cięcia szkła o grubości 2~8mm : z mosiężną rączką– 1 szt. z plastikową rączką– 2 szt. | 1 | kpl. |
| 3 | Lutownica | − przeznaczona do witraży − krótki grot 7 mm, ścięty pod kątem 45° o wydłużonej trwałości tzw. "longlife" − moc 80 W − okrągła, antypoślizgowa dwuskładnikowa rękojeść | 5 | szt. |
| 4 | Szlifierka do szkła | − możliwość stosowania różnych kamieni (głowic) w tym także do wiercenia otworów w szkle − zabezpieczenie termiczne − osłonki blatu roboczego − moc minimalna 100 W, − minimalne obr./min. 2800 − ściernica 3/4" (19mm) − kratka 235mm x 280mm (± 20mm) − zapasowa głowica do szlifierki − waga do 3850 g | 2 | szt. |
| 5 | Szczypce do łamania szkła | − metalowy łamacz do szkła o grubości 6-12 mm: długość od 116 mm do 230 mm rozstaw końcówek od 20 mm do 45 mm końcówki zakończone plastikowymi, gumowymi lub silikonowymi nakładkami | 5 | szt. |
| 6 | Noże do cięcia szkła | − nóż olejowy do cięcia szkła o grubości 2~8mm − metalowa rączka − wąska głowica NC-X02- | 5 | szt. |
| 7 | Sztalugi | Sztaluga -− 2 szt. możliwość regulowania wysokości pod różnego rozmiaru tablice dane techniczne: • szerokość 540 mm (± 20mm) • wysokość 1780 mm (± 20mm) • materiał drewno • kolor naturalny Sztaluga − 3 szt. możliwość regulowania wysokości pod różnego rozmiaru tablice dane techniczne: • szerokość: 260 mm (± 20mm) • długość: 320 mm (± 20mm) • wysokość: 760 mm (± 20mm) • materiał: sosna, cynk • kolor: naturalny | 5 | szt. |
| 8 | Dłuta do linorytu | − wykonane z utwardzonej stali − długość całkowita 13cm (± 1 cm − długość drewnianej rękojeści 10 cm (± 1 cm) −długość ostrza: ok. 3,5 cm − ostrze zabezpieczone mosiężnym pierścieniem − w zestawie minimum 12 sztuk o różnych końcówkach | 1 | kpl. |